## Slide 1: REP PMCB : impacts sur les contrats et la gestion des déchets de chantiers
Présentation à destination des MOA et des MOE
V1.3 – septembre 2024
Logo intervenant

## Slide 2: Sommaire (durée cible 1h30)
Présentation des intervenants (5 min)
La Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) et son application pour les PMCB (10 min)
L’éco-organisme Valobat et ses offres de service (10 min)
Le rôle des différents acteurs, de la MOA au compagnon (10 min)
Impacts de la REP sur les marchés de travaux : prix produits et prix déchets (10 min)
Impacts de la REP sur les chantiers : tri des déchets (10 min)
Modalités pratiques pour bénéficier de la REP sur les chantiers (10 min)
Pour stimuler le réemploi (10 min)
Echanges libres(15 min)

## Slide 3: Présentation des intervenants
    Présentation de chacun et partage des attentes exprimées
Photo intervenant 1
Photo intervenant 2
Nom, prénom
Structure
Qualité
Nom, prénom
Structure
Qualité

## Slide 4: La Responsabilité Elargie du Producteur...
REP = outil économique, basé sur des éco-contributions comprises dans le prix de vente du produit
Extension de la responsabilité du producteur du bien au-delà de la mise sur le marché et de sa consommation, jusqu’à sa fin de vie
Un principe imaginé dans les années 80 par un universitaire suédois, encouragé par l’OCDE et l’Europe, qui intègre dans le prix du produit, le coût de la gestion du futur déchet
3 finalités :
Inciter les fabricants à produire des biens à moindre impact
Transférer la responsabilité des gestionnaires de déchet vers les producteurs
Améliorer la connaissance, depuis l’objet et son usage jusqu’au traitement du déchet
Une 20aine de filières en France (depuis 1993)
Emballages ménagers
Déchets d’équipements électriques et électroniques, Piles et Accumulateurs
Véhicules, pneumatiques, bateaux, huiles industrielles
...

## Slide 5: ... appliquée aux Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB)
Inscrite dans la Loi en 2020 et entré en vigueur en 2023, la filière vise à :
Réduire les dépôts sauvages
Grâce à des contenants et des consignes de tri unifiées
Grâce à un maillage dense de points de reprise
Grâce à l’éco-conception et au réemploi
Augmenter le recyclage
Réduire les quantités de déchets (46Mt/an, secteur générant le plus)
1
2
3

## Slide 6: La filière PMCB et les 4 éco-organisme agréés par l’Etat

## Slide 7: Depuis début 2023
4 éco-organismes agréés
réunis dans 1 organisme coordonnateur
Autour de 2 missions
Assurer l’équilibrage de la filière (obligations de collecte à due proportion de la part de marchés amont)
Porter des sujets d’intérêt commun (standards de tri, exigences de traçabilité, déploiement du maillage de points de reprise, dépôts sauvages, contrat-unique collectivités, études)

## Slide 8: Les éco-organismes sont en concurrence (sauf sur les services pour les déchèteries publiques)
Réseau de points de maillage (tous les 10 à 20km) élaboré en concertation avec les Conseils régionaux
= 80% des déchets

## Slide 9: L’éco-organisme Valobat et ses offres de service

## Slide 10: Valobat, un éco-organisme...
Arrêté du 30 septembre 2022 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur de PMCB - NOR : TREP2227343A
...créé par les professionnels du secteur du bâtiment...
... agréé par les ministères chargés de l’environnement et de l’économie...
1
2
Arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment
NOR : TREP2129879A
... sur la base d’un cahier des charges du ministère chargé de l’environnement
3

## Slide 11: La gouvernance de Valobat
Le Comité des Parties Prenantes (sollicité pour avis et/ou information) composé de 4 collèges :
Producteurs
Opérateurs déchets
Collectivités territoriales
Associations (environnement et consommateurs)
11 comités de secteur
pour optimiser les flux et les coûts
Métaux de construction
Métaux des équipements
Bois
Menuiseries, parois vitrées
Plâtres et mortiers
Revêtements de sols
Matériaux inertes
Plastiques rigides, membranes et isolants plastiques
Produits à base de laines minérales
+ 2 autres comités spécialisés « Mobilier » et « Bricolage » (pour d’autres agréments REP)

## Slide 12: Les 3 offres de reprise déchets de Valobat
Services cumulables et adaptables selon les chantiers
Le chantier génère peu de déchets
Apport en points de reprise
1
Le chantier génère beaucoup de déchets et passe pas un opérateur de déchets
Service de reprise sur chantier
2
Service de reprise à l’entrepôt
L’entreprise dispose d’un entrepôt et y massifie ses déchets
3

## Slide 13: Le service de reprise sur chantier et la place de chaque acteur

## Slide 14
+0,5€
+0,5€
+0,5€
+0,5€
+0,5€
Gère les éco-contributions
Soutiens financiers
(€)
45 €
+0,5€
Achètent le produit neuf
Fabricant / distributeur du produit
+0,5€
Verse l’éco-contribution
Éco-organisme
Tri des déchets
Chantier
Déchets
Enlèvements sur points de reprise
Massification / tri
Evacuation par Gestionnaire De Déchets (GDD)
GDD
MOA
MOE
Commande et finance une construction
Entreprises de travaux
Planifie, organise et pilote le chantier
Montant des soutiens déduits de la facture (€)
Facture les travaux (€)
Usine de recyclage
Transport vers traitement
Prestataires transport
Achat prestations
(€)

## Slide 15: Les responsabilités des MOA
Responsabilité conjointe & solidaire : toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à toute personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui, des dommages causés par ces déchets
De la production à la valorisation : tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu’à élimination ou valorisation, même lorsque le déchet est transféré à des fin de traitement à des tiers
Les Maîtres d’ouvrages, sont de plus en plus considérés comme les responsables de la gestion des déchets de chantier
Pour les opérations de démolition / déconstruction, et de rénovation significative de bâtiments, LE MOA est tenu de faire réaliser un diagnostic PEMD
PEMD = Produits, Equipements, Matériaux et Déchets
Obligatoire depuis le 1er juillet 2023
Lister l’ensemble des composantes de l’ouvrage & définir la dépose, la gestion, la valorisation
Différencier les ressources (réemploi) et les déchets (traitement & valorisation)
Calculer le poids que représente chacun des PEMD, classés dans une famille de déchet précise et ses potentiels de valorisation
Eclairer les ambitions des Maitrises d’ouvrages en matière de sensibilisation, gestion et réemploi des déchets
MOA

## Slide 16: Déchets et diagnostic PEMD
Rappel :
Le MOA est soumis au diagnostic PEMD lorsque la surface est supérieure à 1000 m2
Diagnostic doit être réalisé par un professionnel ayant contracté une assurance professionnelle couvrant ce type d’activité. Il doit être totalement indépendant du MOA et ne pas participer à tout ou une partie des travaux de l’opération de démolition.
Le diagnostic comprend : qualification des déchets + quantités + mode de traitement et taux de valorisation ciblés par filière
Obligation de tri
Respect des modes de traitements
Traçabilité des déchets
Attestation de tri à la source et valorisation des déchets = recollement des données avec diagnostic initial (ADEME / CSTB)
Avant
Pendant
Après

## Slide 17: Impacts de la REP sur les marchés de travaux : prix produits et prix déchets

## Slide 18: Marchés de travaux : impacts financiers de la REP
45 €
+0,5€
Achètent le produit neuf
Fabricant / distributeur du produit
Entreprises de travaux
Les prix des produits sont majorés par les éco-contributions
(sommes « sanctuarisées pour assurer les missions confiées par l’Etat à Vabat)
Massification / tri
GDD
Entreprises de travaux
Montant des soutiens et coûts de traitement des déchets déduits de la facture (€)
Les prestations déchets coûtent moins chères aux entreprises de travaux
(les factures des gestionnaires de déchets doivent déduire les montants des soutiens Valobat)

## Slide 19: Marchés de travaux : impacts financiers de la REP
Extraits du barème d’éco-contributions Valobat
Extraits du barème de soutiens GDD 2024 Valobat
Sources : https://www.valobat.fr/bareme-pmcb-2024/
Sources : https://www.valobat.fr/wp-content/uploads/2024/05/Valobat-GDD-SOUTIENS-2024_23052024.pdf
Expérimentation 2024 : soutien à la collecte
Sources : https://www.valobat.fr/wp-content/uploads/2024/05/Valobat-GDD-SOUTIENS-2024_23052024.pdf
Notes: Diapositive à montrer sur demande

## Slide 20: Marchés de travaux : synthèse des économies déchets
Soutiens financiers (€)
Déchets triés
Massification / tri
Evacuation par Gestionnaire De Déchets
GDD
Usines de recyclage
Transport vers traitement
Prestataires transport
Achat prestations (€)
Préparation, démantèlement, recyclage
Chantier
Achat prestations (€)

## Slide 21: Impacts de la REP sur les chantiers : tri des déchets

## Slide 22: Marchés de travaux : nécessité de trier les déchets selon les standards de la filière
Laine de verre
Revêtements sols hors PVC
Membranes bitumineuses
Laine de roche
Isolants PSE
Déchets dangereux (DDS)
Inertes*
Métaux
Bois
Plastiques rigides et PVC
Plâtre
Menuiseries vitrées
Les flux réglementaires objectivés
Autres flux PMCB soutenus
Les flux non soutenus
Cf. progressivité sur le traitement
** Cf. progressivité sur la collecte
Tous les flux de la REP PMCB triés sur le chantier
=
Soutien financier du traitement* + soutien financier à 80% de la collecte**
Flux pour Combustible
Flux Tout Venant
A la charge du chantier
Notes: Flux réglementaires objectivés = 7 flux réglementaires moins les papiers/cartons

## Slide 23: Les règles de tri de la filière (1/2)

## Slide 24: Les règles de tri de la filière (2/2)

## Slide 25: Modalités pratiques pour bénéficier de la REP sur les chantiers

## Slide 26: Reprise sur chantiers, quelques rappels
- Relation commerciale inchangée entre l’entreprise de travaux et le gestionnaire de déchets -
1
2
- Pour les déchets triés (et déclarés), Valobat verse un soutien au Gestionnaire de Déchets (sur justificatifs) -
3
- Ce soutien au gestionnaire de déchets couvre pour l’instant les frais de massification, de traitement (frais de collecte et transport viendront en 2025)-
4
Chantiers et déchets évacués doivent être renseignés dans MVO

## Slide 27: La procédure pour croiser les chantiers et les quantités de déchets collectées par le gestionnaire

## Slide 28: En résumé
Entreprises de travaux
QHSE, conducteur de travaux
Chef de chantier, compagnon
Services achat / vente
MOA
S’assure que les déchets du chantier sont gérés conformément à la réglementation
MOE
Demande à ce que le chantier soit référencé Valobat pour bénéficier des soutiens financiers
Privilégie les devis déchets comprenant les réductions REP
Enregistre le chantier dans MVO et fournit les consignes de tri aux équipes
Trie les déchets sur le chantier
Gestionnaire De Déchets
Déduit du montant de ses prestations les prises en charge REP et accompagne le chantier dans l’application des règles de tri
Fournit la solution de référencement et de traçabilité des déchets
Définit et diffuse les standards de tri de la filière
Verse les soutiens financiers au Gestionnaire de Déchets
Vérifie la cohérence entre les quantités triées, les quantités recyclées et les soutiens versés

## Slide 29: Avoir une stratégie réemploi avant le début des travaux
Extraction des ressources
Transformation de la matière
Construction
Exploitation
Démolition
Valorisation et traitement de la matière
Cycle réemploi et réutilisation
Cycle recyclage
Collecte et tri des déchets
Diagnostic produit-Matériaux-Déchets
Nettoyage et reconditionnement
Déconstruction
Fin de vie
Notes: Ce schéma doit aider à faire comprendre que la gestion des produits/matériaux et la gestion des déchets ne sont pas identiques. Il faut anticiper le réemploi le plus tôt possible car ce n’est pas au moment des travaux que cela peut s’improviser. Réemployer requière :
des connaissances spécialisées pour identifier le potentiel
des débouchés pour avoir la garantie de la future utilisation des produits et/ou matériaux
des savoir-faire de démontage-dépose soigné
des moyens logistiques adaptés pour le conditionnement et le transport
Sur le chantier, l’action du compagnon-ouvrier dépend de ces paramètres qu’il ne maîtrise pas. Il agit selon les consignes et les équipements dont il dispose. Le diagnostic PEMD est essentiel pour organiser et phaser !
Si tout a été fait (ou rien n’a été prévu) pour le réemploi, les produits/matériaux risquent (hélas) fort de devenir des déchets. Sachant par ailleurs que certains déchets sont difficilement évitables (une vitre fendue par exemple). C’est alors là qu’intervient le tri des déchets...

## Slide 30: Pour stimuler le réemploi
1 PACA
Bretagne
Pays de la Loire
Centre-Val de Loire
Nouvelle-Aquitaine
Normandie
Île-de-France
Hauts-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Ouest Occitanie
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse
Est Occitanie
3 IDF
2 HDF
1 PDL
4 AURA
Un réseau d’acteurs du réemploi de proximité sur lesquels les MOA / MOE peuvent s’appuyer

## Slide 31: Pour stimuler le réemploi
Des soutiens financiers aux MOA pour financer :
Le diagnostic ressources
La déconstruction sélective
Le transport des matériaux de réemploi
Notes: Diagnostic ressources plus fin qu’un diag PEMD
Forfait de financement pour déconstruction sélective
Forfait de financement pour transport matériaux de réemploi

## Slide 32: Echanges libres
Éco-contributions
Offre de reprise Valobat ?
Règles de tri ?
Devenir des déchets ?

## Slide 33
Des questions à remonter à Valobat ?
  ...

## Slide 34: Merci de votre attention
Contacts en cas de besoin
...
Ajouter liste des chefs de projets régionaux ?